郑州市水利局

准予水行政许可决定书

郑水行许［2019］44号

许可事项：关于对郑州市轨道交通6号线市政配套工程穿越贾峪河及常庄水库溢洪道工程建设方案的审批

郑州地铁集团有限公司：

本机关于2019年9月2日受理了你单位提出的《关于郑州市轨道交通6号线市政配套工程穿越贾峪河及常庄水库溢洪道工程建设方案审核的申请》（郑地铁函[2019]279号），经审查，该申请符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国防洪法》第二十七条第一款、《中华人民共和国河道管理条例》第十一条、《水行政许可实施办法》第三十二条规定和《郑州市轨道交通6号线市政配套工程穿越贾峪河防洪评价报告》（2019年1月）、《郑州市轨道交通6号线市政配套工程穿越贾峪河及常庄水库溢洪道防洪评价报告》（2019年8月）等，许可如下：

- 原则同意郑州市轨道交通6号线市政配套工程穿越贾峪河及常庄水库溢洪道工程建设方案。要按照《防洪评价报告》和《专家评审意见》要求，认真落实各项防治补救措施，各项措施均应满足《防洪评价报告》和《专家评审意见》技术要求。

拟建郑州市轨道交通6号线市政配套工程穿越贾峪河及常庄水库溢洪道工程共有三处穿越河道，分别是洞林湖站～安宁路站高架跨越贾峪河、临湖路站～冯湾站下穿贾峪河、临湖路站～冯湾站下穿常庄水库溢洪道。

郑州市轨道交通6号线洞林湖站~安宁路站高架跨越贾峪河工程位于河道桩号0+660处，与河道交角约为52°。拟建桥梁采用左右线单线桥梁方式分别跨越，左线长156.610m，右线长163.0m，桥梁桥面宽度均为5.6m，桥梁跨度右线为4×32+35m简支箱梁形式，左线为25.61+3×32+35m简支箱梁形式，设计梁底高程150.84m。桥梁上部结构采用单箱单室现浇预应力简支箱梁，梁高2m;桥墩采用圆墩小盖梁+承台+群桩基础形式;桥台采用薄壁一字型桥台。

郑州市轨道交通6号线临湖路站～冯湾站下穿贾峪河工程位于河道桩号0+900处，与河道交角约为90°。左线洞顶设计标高106.10m～105.85m（1985国家高程基准，下同），右线洞顶设计标高105.99m～105.84m，规划河底高程109.32m，隧道顶部最小埋深3.22m。为满足抗浮要求及隧洞结构安全要求，在下穿贾峪河段采取设置桩+盖板的防护措施，左线盖板起点坐标X=3845608.0278,Y=459520.5937（北京54坐标系，下同），终点坐标X=3845560.7961,Y=459535.5021,加固长度49.5m；右线盖板起点坐标X=3845592.5401,Y=459486.6095，终点坐标X=3845540.5891,Y=459507.9677,加固长度56.5m。盖板顶设计高程为107.82m，距离隧道顶最小竖向净距1.72m，距离规划河底最小竖向净距1.50m。隧道采用土压平衡盾构机掘进施工，顶部盖板采用开挖施工。

郑州市轨道交通6号线临湖路站～冯湾站下穿常庄水库溢洪道工程位于常庄水库溢洪道现状控制闸下游266m，穿越处溢洪道桩号0+279。隧道左线洞顶设计标高108.88m～108.16m，右线洞顶设计标高108.96m～108.45m，现状溢洪道底标高126.859m，隧道顶与现状溢洪道底最小竖向净距17.9m。盾构施工完成后对现状溢洪道破除加固，溢洪道加固范围：上游至右线隧道外边线外侧50m处，溢洪道中心线坐标X=3845236.0867,Y=459642.7819,下游至溢洪道陡坡段与消力池交界处，溢洪道中心线坐标X=3845336.1880,Y=459792.1397。隧道采用土压平衡盾构机掘进施工，溢洪道加固采用开挖施工。

- 施工须安排在非汛期进行，要认真制定施工组织设计和施工方案，并严格按照施工方案组织施工；若跨汛期施工，应制定度汛方案及应急抢险预案。施工组织设计、施工方案、度汛方案应经河道管理部门（包括溢洪道管理部门，下同）审查同意。

- 你单位施工开始时应提前告知河道管理部门，并接受河道管理部门的监督。如对该建设项目的性质、规模、地点有重大变动，应按有关规定重新办理审批手续。

- 施工期间要加强对施工单位的管理，施工过程中要保护好河道有关工程及管理设施，禁止向河道内排放泥浆、污水、污物，不得污染河道水质；要加强对河道岸坡的保护，弃土弃渣禁止堆放在河道管理范围内；施工结束后，应及时拆除清理施工临时设施，并尽快对河道断面进行恢复和防护，避免影响河道行洪和其他水利设施；施工占地、损毁树木、花卉、草地等要按有关规定进行赔偿。文明施工，做到扬尘污染防治“八个100%”。

- 施工期间应在施工现场主要位置，设立醒目安全警告标志，提醒社会行人注意安全。

- 工程施工时如遇河道下埋自来水管网、污水管道、电线、光缆等，应及时与有关管理部门沟通与协调，确保下埋管网、电线、光缆的安全运行。

- 根据《郑州市人民政府关于印发郑州城区生态水系“水清河美”行动方案的通知》（郑政［2015］4号）第六项第四条“涉河工程必须做好导流工作，不能因施工阻断生态供水，特殊情况需停水应上报分管生态水系工作的市领导批准”。你单位在施工过程中，如需河道停水，须报分管生态水系工作的市领导批准。

- 工程竣工后,应经河道管理部门检验合格后方可启用。你单位应在工程竣工验收6个月内向河道管理部门报送有关竣工资料。

- 如对许可的建设方案进行修改或建设位置发生变化时，你单位须按有关规定重新办理审批手续。该工程许可后你单位应及时组织施工，开工前如因河道治理等致使拟建工程处河道现状及周边环境发生重大变化时，应按程序重新报批，办理相关审批手续。

- 涉及第三者水事权益问题由你单位负责解决。

# 2019年9月3日