郑州市水利局

准予水行政许可决定书

郑水行许［2020］31号

许可事项：关于对郑州市七里河新建拦蓄水建筑物工程

水工程建设规划同意书的审批

郑州市七里河新建拦蓄水建筑物工程建设管理局：

我局于2020年8月7日受理了你单位《郑州市七里河新建拦蓄水建筑物工程水工程建设规划同意书申请表》。经审查，该申请符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国防洪法》第二十七条第一款、《中华人民共和国河道管理条例》第十一条、《水行政许可实施办法》第三十二条规定和《郑州市七里河新建拦蓄水建筑物工程水工程建设规划同意书论证报告》等，决定予以许可。

- 同意郑州市七里河新建拦蓄水建筑物工程水工程建设规划同意书申请。2020年8月12日，我局组织相关人员对《论证报告》进行了审查。你单位根据专家审查意见对该《论证报告》进行了修改完善。该工程主要任务是根据七里河现状水生态面貌实际情况，在七里河（107辅道至东风渠口段）适宜位置修建拦蓄水建筑物，使河道上下游形成连续的生态水体，最终实现修复水生态环境。建设内容为新建一座液压坝，坝长60米，坝高2.5米，并在河道左岸轴线位置新建一座管控房。根据《防洪标准》（GB50201-2014）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）等有关规范的规定，本次拦蓄水建筑物设计过闸流量795.97m3/s，校核过闸流量920.20m3/s，拦水闸工程等别按照校核设计过闸流量确定为Ⅲ等，主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别4级。建筑物防洪标准结合所在流域防洪规划确定为50年一遇。按照《水电工程水工建筑物抗震设计规范》（NB35047-2015）3.01条款，场地地震基本烈度Ⅶ度，3级建筑物的抗震设防类别为：丙类。工程建设任务和规模基本符合流域规划，符合《郑州市城市防洪规划》、《郑州市都市区生态水系全面提升规划》要求。

2、有关第三者权宜，请按照《郑州市七里河新建拦蓄水建筑物工程水工程建设规划同意书论证报告》（审定版）要求落实。

3、请按照水利工程基本建设程序要求做好前期工作，并按规定办理相关手续后方可开工建设，施工中依法接受水行政主管部门的监督和检查。工程建成后，要按照相关要求进行验收，并严格执行《水工程建设规划同意书申请表》上的运行调度与管理方案，在改善生态环境、满足河道正常蓄水任务的同时，还要服从郑州市的防洪排涝统一部署，确保工程正常运行。

# 2020年8月18日