郑州市水利局

准予水行政许可决定书

郑水行许［2020］30号

许可事项：关于对郑东新区刘江西街道路（新龙路—四港联动大道）工程穿越姚桥干渠箱涵工程建设方案的审批

郑州国家干线公路物流港建设开发投资有限公司：

你单位提出的郑东新区刘江西街道路（新龙路—四港联动大道）工程穿越姚桥干渠箱涵洪水影响评价审批（河道管理范围内建设项目工程建设方案）行政许可申请，郑州市政务服务大厅三楼建设项目和社会服务综合受理区窗口已于 2020年8月5日受理。根据《中华人民共和国水法》第三十八条、《中华人民共和国防洪法》第二十七条第一款、《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《中华人民共和国河道管理条例》第十一条、《水行政许可实施办法》第三十二条规定，经我局组织技术审查，结合《郑东新区刘江西街道路（新龙路—四港联动大道）工程穿越姚桥干渠箱涵防洪评价报告》专家审查意见，许可如下：

- 原则同意郑东新区刘江西街道路（新龙路—四港联动大道）工程穿越姚桥干渠箱涵工程建设方案。要按照《防洪评价报告》和《专家审查意见》要求，认真落实各项防治补救措施，各项措施均应满足《防洪评价报告》和《专家审查意见》技术要求。

郑东新区刘江西街道路（新龙路—四港联动大道）工程位于郑东新区龙子湖区北部，与姚桥干渠于桩号6+588处相交，修建穿渠箱涵。新建涵洞走向与渠道保持一致，为单孔箱涵，孔口尺寸为2.5×2.5m（B×H），长31m，侧壁厚30cm，上下壁厚34cm，采用C35钢筋混凝土浇筑，每6m一节，两节间设置沉降缝，缝宽2cm，缝内填塞橡胶止水带。箱涵北侧洞口上游段设置八字墙顺接，顺接至上游现状跨渠临时道路，渠底防护前端设置深0.6m，厚0.4m截水墙；北侧洞口顶部设置栏杆，进口设置拦污栅。箱涵南侧顺接现状水闸涵洞，接口以沉降缝处理。

- 要认真制定施工组织设计和施工方案，并严格按照施工方案组织施工；若跨汛期施工，应制定度汛方案及应急抢险预案。施工组织设计、施工方案、度汛方案应经河（渠）道管理部门审查同意。

- 你单位施工开始时应提前告知河（渠）道管理部门，并接受河（渠）道管理部门的监督。

- 施工期间要加强对施工单位的管理，施工过程中要保护好河（渠）道有关工程及管理设施，禁止向河（渠）道内排放泥浆、污水、污物，不得污染河（渠）道水质；要加强对河（渠）道岸坡的保护，弃土弃渣禁止堆放在河（渠）道管理范围内；施工结束后，应及时拆除清理施工临时设施，并尽快对河（渠）道断面进行恢复和防护，避免影响河（渠）道行洪和其他水利设施；施工占地、损毁树木、花卉、草地等要按有关规定进行赔偿。文明施工，做到扬尘污染防治“八个100%”。

- 施工期间应在施工现场主要位置，设立醒目安全警告标志，提醒社会行人注意安全。

- 工程施工时如遇河（渠）道下埋自来水管网、污水管道、电线、光缆等，应及时与有关管理部门沟通与协调，确保下埋管网、电线、光缆的安全运行。

- 根据《郑州市人民政府关于印发郑州城区生态水系“水清河美”行动方案的通知》（郑政［2015］4号）第六项第四条“涉河工程必须做好导流工作，不能因施工阻断生态供水，特殊情况需停水应上报分管生态水系工作的市领导批准”。你单位在施工过程中，如需河（渠）道停水，须报分管生态水系工作的市领导批准。

- 工程竣工后,应经河（渠）道管理部门检验合格后方可启用。你单位应在工程竣工验收6个月内向河（渠）道管理部门报送有关竣工资料。

- 如对许可的建设方案进行修改或建设位置发生变化时，你单位须按有关规定重新办理审批手续。该工程许可后你单位应及时组织施工，开工前如因河（渠）道治理等致使拟建工程处河（渠）道现状及周边环境发生重大变化时，应按程序重新报批，办理相关审批手续。

- 涉及第三者水事权益问题由你单位负责解决。

# 2020年8月6日