郑州市水利局

准予水行政许可决定书

郑水行许［2019］20号

许可事项：关于对国道310郑州市西南段改建工程跨九娘娘庙河桥梁工程建设方案的审批

郑州市公路建设重点工程管理处：

本机关于2019年4月25日受理了你单位提出的《关于对国道310线郑州西南段改建工程跨九娘娘庙河桥梁工程建设方案审核的申请》（郑重[2019]16号），经审查，该申请符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国防洪法》第二十七条第一款、《中华人民共和国河道管理条例》第十一条、《水行政许可实施办法》第三十二条规定和《国道310郑州市西南段改建工程跨九娘娘庙河桥梁防洪评价报告》等，许可如下：

- 原则同意国道310郑州市西南段改建工程跨九娘娘庙河桥梁工程建设方案。要按照《防洪评价报告》和《专家评审意见》要求，认真落实各项防治补救措施，各项措施均应满足《防洪评价报告》和《专家评审意见》技术要求。

拟建国道310郑州市西南段改建工程跨九娘娘庙河桥梁工程分别为黄沟1号大桥、黄沟2号大桥及张小庄大桥。

黄沟1号大桥位于九娘娘庙河支流上，黄沟村附近。桥梁全长277.14m，路水交角为42°。全桥共分两幅，左右幅各9跨分两联，布置为4×30m+5×30m。上部结构采用预应力混凝土简支T梁，桥面连续，下部结构采用柱式墩，墩台采用桩基础。

黄沟2号大桥位于九娘娘庙河支流上，黄沟村附近。桥梁全长307.16m，路水交角为30°。全桥共分两幅，左右幅各10跨分两联，布置为5×30m+5×30m。上部结构采用预应力混凝土简支T梁，桥面连续，下部结构采用柱式墩，墩台采用桩基础。

张小庄大桥位于九娘娘庙河支流上，周脑村附近。桥梁全长247.12m，路水交角为45°。全桥共分两幅，左右幅各8跨分两联，布置为4×30m+4×30m。上部结构采用预应力混凝土简支T梁，桥面连续，下部结构桥台采用肋板台，桥墩采用桩柱式墩，墩台采用桩基础。

- 要认真制定施工组织设计和施工方案，并严格按照施工方案组织施工；如汛期施工，应制定度汛方案及应急抢险预案。施工组织设计、施工方案、度汛方案应经河道管理部门审查同意。

- 你单位施工开始时应提前告知河道管理部门，并接受河道管理部门的监督。如对该建设项目的性质、规模、地点有重大变动，应按有关规定重新办理审批手续。

- 施工期间要加强对施工单位的管理，施工过程中要保护好河道有关工程及管理设施，禁止向河道内排放泥浆、污水、污物，不得污染河道水质；要加强对河道岸坡的保护，弃土弃渣禁止堆放在河道管理范围内；施工结束后，应及时拆除清理施工临时设施，并尽快对河道断面进行恢复和防护，避免影响河道行洪和其他水利设施；施工占地、损毁树木、花卉、草地等要按有关规定进行赔偿。文明施工，做到扬尘污染防治“八个100%”。

- 施工期间应在施工现场主要位置，设立醒目安全警告标志，提醒社会行人注意安全。

- 工程施工时如遇河道下埋自来水管网、污水管道、电线、光缆等，应及时与有关管理部门沟通与协调，确保下埋管网、电线、光缆的安全运行。

- 根据《郑州市人民政府关于印发郑州城区生态水系“水清河美”行动方案的通知》（郑政［2015］4号）第六项第四条“涉河工程必须做好导流工作，不能因施工阻断生态供水，特殊情况需停水应上报分管生态水系工作的市领导批准”。你单位在施工过程中，如需河道停水，须报分管生态水系工作的市领导批准。

- 工程竣工后,应经河道管理部门检验合格后方可启用。你单位应在工程竣工验收6个月内向河道管理部门报送有关竣工资料。

- 如对许可的建设方案进行修改或建设位置发生变化时，你单位须按有关规定重新办理审批手续。该工程许可后你单位应及时组织施工，开工前如因河道治理等致使拟建工程处河道现状及周边环境发生重大变化时，应按程序重新报批，办理相关审批手续。

- 涉及第三者水事权益问题由你单位负责解决。

# 2019年5月6日