郑州市水务局

准予水行政许可决定书

郑水行许［2018］24号

许可事项：关于对郑州市桥南水厂工程输配水管道下穿索须河、贾鲁河及郑州市龙湖水厂工程输水管道下穿索须河建设方案的审核

郑州自来水投资控股有限公司：

本机关于2018年4月12日受理了你单位提出的《关于对郑州市桥南水厂项目输配水管道下穿索须河、贾鲁河及郑州市龙湖水厂项目输水管道下穿索须河建设方案审核的申请》，经审查，该申请符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国防洪法》第二十七条第一款、《中华人民共和国河道管理条例》第十一条、《水行政许可实施办法》第三十二条规定和《郑州市桥南水厂及龙湖水厂项目配输水管道下穿索须河、贾鲁河工程防洪评价报告》等，许可如下：

一、郑州市发展和改革委员会（郑发改设[2017]231号）、（郑发改设[2017]485号），分别于2017年4月24日和2017年8月11日，对《郑州市桥南水厂工程初步设计》和《郑州市龙湖水厂工程初步设计》予以批复。

郑州市桥南水厂位于惠济区。输水管道下穿索须河位于中州大道跨索须河桥东侧道路红线外160m，河道桩号为16+270（河道桩号为索须河二期河道治理工程中桩号），管线与河道交角为90º，管径为DN1400，管材采用3PE钢管，河道管理范围内管道长度为250.5m，（顶管长231.5m），管顶高程81.5m，埋深为4.20m；配水管道（郑州市香山路给水管道）下穿贾鲁河位于香山路跨贾鲁河桥东侧15m，河道桩号为27+875，管线与河道交角为90º，管径为DN1000，管材采用3PE钢管，外穿DN1400钢砼套管，河道管理范围内管线全长341米（顶管段长306m），管顶高程77.9m，埋深为6.62m。

郑州市龙湖水厂位于郑东新区。输水管道下穿索须河位于中州大道跨索须河桥东侧道路红线外40m，河道桩号为16+150（河道桩号为索须河二期河道治理工程中桩号），管线与河道交角为90º，采用DN1600 3PE钢管，外穿DN2000钢砼套管，河道管理范围内管道长度为268m（顶管长244m），管顶高程81.7m，埋深为4.04m。

郑州市桥南水厂工程输配水管道及郑州市龙湖水厂工程输水管道下穿河道均采取顶管方式施工，并在管道两侧设置操作坑与接收坑，操作坑与接收坑采用沉井方式，钢管防腐采用100%超声波和100%X光探测，并进行阴极保护，管道工作压力不大于0.4MPa，管道设计年限为50年。

二、原则同意郑州市桥南水厂工程输配水管道下穿索须河、贾鲁河及郑州市龙湖水厂工程输水管道下穿索须河建设方案。要严格按照《防洪评价报告》和《专家评审意见》，认真落实各项防治补救措施,各项措施均应满足《防洪评价报告》和《专家评审意见》技术要求。

三、要认真制定施工方案和防洪应急预案，并严格按照施工方案组织施工；如遇汛期施工，须科学制定度汛方案，明确防汛责任，落实防汛器材。施工组织设计、施工方案、防洪应急预案和度汛方案应经河道管理部门审查同意。

四、你单位施工开始时应及时告知河道管理部门，并接受河道管理部门的监督检查。如对该建设项目的性质、规模、地点作重大变动时，应事先征得我局同意，并按有关规定重新办理审批手续。

五、施工期间要加强对施工单位的管理，施工过程中要保护好河道有关工程及管理设施，认真做好水质保护工作，不得污染河道水质；施工结束后，应及时拆除施工临时设施，清理施工现场，恢复河道原貌；施工占地、损毁树木、花卉、草地等要按有关规定进行赔偿。要文明施工，做到扬尘污染防治“七个100%”。

六、施工期间应在施工现场主要位置，设立醒目安全警告标志，提醒社会行人注意安全。

七、工程施工时如遇河道下埋自来水管网、污水管道、电线、光缆等，应及时与有关管理部门沟通与协调，确保下埋管网、电线、光缆的安全运行。

八、根据《郑州市人民政府关于印发郑州城区生态水系“水清河美”行动方案的通知》（郑政［2015］4号）第六项第四条“涉河工程必须做好导流工作，不能因施工阻断生态供水，特殊情况需停水应上报分管生态水系工作的市领导批准”。你单位在施工过程中，如需河道停水，须报分管生态水系工作的市领导批准。

九、工程竣工后,应经河道管理部门检验合格后方可启用。你单位应在工程竣工验收6个月内向河道管理部门报送有关竣工资料。

十、工程开工前，如遇河道及周边现状发生重大变化时，应重新办理相关审批手续。

十一、涉及第三者水事权益问题由你单位负责解决。

2018年4月12日