郑州市水务局

准予水行政许可决定书

郑水行许［2016］37号

许可事项：关于对郑州市107辅道快速化工程下穿七里河隧道建设方案的审批

郑州城建集团投资有限公司：

本机关于2016年6月28日受理了你单位提出的《关于对郑州市107辅道快速化工程下穿七里河隧道建设方案审核的函》（郑城建函[]2016]38号），经审查，该申请符合法定条件。依据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国防洪法》第二十七条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条规定和《郑州市107辅道快速化工程下穿七里河段隧道防洪评价报告》等，许可如下：

一、郑州市107辅道快速化工程位于郑东新区境内，沿107辅道总体呈南北走向，从北四环立交至南四环，全长约20公里。根据工程建设方案,107辅道快速化工程拟在金水东路至商都路段、河道桩号6+400—6+600处以隧道形式下穿七里河。

拟建下穿七里河隧道位于现状107辅道七里河桥下游，北起金水东路，南至商都路，设计为双向八车道浅埋式隧道，双跨单层地下箱涵结构，隧道全长约2.79km，宽约38m，设计时速为80km/h，结构工程设计使用年限为100年,安全等级为一级。隧道中心处设计河底高程为83.1m，设计隧道顶面高程为79.44—80.61m，穿河段隧道埋深为2.49—3.66m,与七里河叙交，设计隧道防洪标准为100年一遇。

二、基本同意郑州市107辅道快速化工程下穿七里河隧道建设方案。要按照《防洪评价报告》和《专家评审意见》要求，认真落实河道堤防回填、隧道穿河段河底、上下游护砌等防治补救措施,各项措施应满足《防洪评价报告》和《专家评审意见》技术要求。

三、要认真制定施工方案，并严格按照施工方案组织施工,如需汛期施工，应科学制定度汛方案，明确防汛责任，落实防汛器材。施工、度汛方案应经郑州市河道工程管理处审查同意。

四、你单位施工开始时应及时告知郑州市河道工程管理处，并接受该处的监督检查。

五、施工期间要加强对施工单位的管理，施工过程中要保护好河道有关工程及管理设施，禁止向河道内排放泥浆、污水、污物，不得污染河道水质；加强施工期间的水土保持工作,有效控制人为造成的水土流失；施工结束后，应及时拆除施工临时设施，清理施工现场，恢复河道原貌；施工占地、损毁树木、花卉、草地等要按有关规定进行赔偿。

六、施工期间应在施工现场主要位置，设立醒目安全警告标志，提醒社会行人注意安全。做好穿河隧道的保护措施，防止河道治理时因大型机械施工引起的地层位移及地面沉降等危机隧道自身安全。

七、在施工期间如遇河道下埋自来水管网、污水管道、电线、光缆等，应及时与有关管理部门沟通与协调，确保下埋管网、电线、光缆的安全运行。

八、根据《郑州市人民政府关于印发郑州城区生态水系“水清河美”行动方案的通知》（郑政［2015］4 号）第六项第四条“涉河工程必须做好导流工作，不能因施工阻断生态供水，特殊情况需停水应上报分管生态水系工作的市领导批准”。你单位在施工过程中，如需河道停水，须报分管生态水系工作的市领导批准。

九、穿河工程竣工后,应经河道主管机关检验合格后方可启用。你单位应在穿河工程竣工验收6个月内向郑州市河道工程管理处报送有关竣工资料。

- 如对许可的隧道建设方案进行修改或建设位置发生变化时，你单位须按有关规定重新办理审批手续。该工程许可后你单位应及时组织施工，隧道工程开前如因河道治理等而使拟建隧道处河道现状及周边环境发生重大变化时，应按程序重新报批。

- 涉及第三者水事权益问题由你单位负责解决。

2016年6月28日