郑州市水务局

准予水行政许可决定书

郑水行许[2017]53号

许可事项：关于对国道310郑州西南段改建工程水土保持方案的审批

郑州交通建设投资有限公司：

本机关于2017年7月5日受理了你单位提出的《关于对国道310郑州西南段改建工程水土保持方案审批的申请》。依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国水土保持法》及其配套法规、技术规范的有关规定，经审查，该申请符合法定条件，许可如下：

一、国道310郑州西南段改建工程位于郑州市管城区、二七区、新郑市、新密市、荥阳市境内。路线起点位于中牟县与管城区交界处的祥云寺村西侧，由东向西经管城区南侧、新郑市北、二七区南侧、新密市北侧、荥阳市南部，终点为荥阳市刘河镇刘家门西（荥阳市与巩义市交界处），路线全长52.382km，其中改造利用祥云路面层3.533km，拓宽利用Y015段1.2km，新建段长47.649km。

工程建设标准为双向六车道一级公路标准，路基宽33.5m，设计速度100km/h。全线共设大桥15座，涵洞65道，平面交叉22处，分离式立交5座，互通立交4座，设停车区1处，养护工区及监控中心1处。全线桥涵、互通等建构物均为新建。

本项目由路基工程、桥涵工程、互通立交工程、附属工程、取土场、弃土（渣）场、施工道路、施工生产生活区共八部分组成，总占地面积552.27hm2，其中永久占地452.37hm2，临时占地99.90hm2。工程建设总挖方量777.83万m3，总填方量751.69万m3，初步挖填平衡后，需借方123.61万m3，弃方149.75万m3。工程估算总投资为43.99亿元，其中土建投资为34.31亿元，计划于2017年6月底开工，2019年6月底建成通车，总工期24个月。

工程沿线经过的二七区、新郑市、新密市境段属河南省水土保持区划中的伏牛山山地丘陵保土水源涵养区，管城区段属黄泛平原防沙农田防护区，荥阳市境段属豫西黄土丘陵保土蓄水区；沿线项目区水系分属淮河流域和黄河流域；地貌类型分别为平原微丘区（K38+262.622～K44+236）和低山丘陵区（K44+236～K90+644），气候类型为暖温带大陆性季风气候，年平均气温14.2~14.5℃，多年平均降水量640.9~652m，≥10℃有效积温5146.5~5163.7℃，年蒸发量1727.7mm；全年无霜期217~222d，最大冻土深度20cm；主要土壤类型为潮土、褐土类土，植被类型属暖温带落叶阔叶林区，林草覆盖率为20.5%。水土流失以轻度水力侵蚀为主，多年平均土壤侵蚀模数平原微丘区为500t/km2·a、低山丘陵区为1500t/km2·a。沿线新密境段（K57+241～K58+173、K58+748～K70+049）在伏牛山中条山国家级水土流失重点治理区内，管城区（K38+261.622~K44+236）位于河南省水土流失重点预防保护区，二七区（K56+015~K57+241、K58+173~K58+748）、新郑市（K44+236~K56+015）、荥阳市境段（K70+049~K90+644）位于河南省水土流失重点治理区。

二、同意方案编制深度为可研设计深度。方案编制依据充分，内容全面，水土流失防治责任范围和防治目标明确，水土流失防治分区及防治措施总体布局基本可行，符合开发建设项目水土保持有关技术规范的规定和要求，可作为下阶段水土保持工作的依据。

- 同意方案设计水平年为2020年，届时方案确定的建设期的各项水土保持设施应全部按设计要求建成并发挥功能，达到水土保持设施专项验收的要求。

四、基本同意水土流失预测内容、预测方法和预测结果。经预测，本工程建设期将扰动地表面积552.27hm2，工程建设期可能造成水土流失总量为57308.84t，新增水土流失量为38636.38t,其中施工期新增35444.48t，自然恢复期新增3191.90t。

五、同意本工程采取建设类项目一级水土流失防治标准。基本同意设计水平年（2020年）时的水土流失防治目标为：扰动土地整治率为95%，水土流失总治理度为96%，水土流失控制比为1.0，拦渣率为95%，林草植被恢复率为98%，林草植被覆盖率为26%。

六、基本同意该工程水土流失防治责任范围为622.47hm2,其中项目建设区面积为552.27hm2，直接影响区面积为70.20hm2。

七、同意将水土流失防治区划分为平原微丘防治区(K38+262.622—K44+236）和低山丘陵防治区（K44+236—K90+644）2个一级防治区。其中，平原微丘防治区由路基工程区、桥函工程区、取土场工程区、施工道路工程区和施工生产生活区5个2级防治区组成；低山丘陵防治区由路基工程区、桥函工程区、取土场工程区、施工道路工程区、施工生产生活区、互通立交工程区、附属设施工程区和弃渣场工程区8个2级防治区组成。基本同意水土流失防治措施总体布局和措施体系。

八、基本同意水土保持方案实施进度安排，要严格按照批复的水土保持方案所确定的进度组织实施水土保持工程的施工。

九、基本同意水土保持监测内容和方法，同意采取地面小区观测、调查监测、遥感监测与现场巡查监测相结合的方法进行监测。

十、基本同意投资概算的编制依据、原则及方法。水土保持概算总投资19925.18万元（主体已列投资13141.99万元，方案新增投资6783.19万元），其中水土保持防治费18648.30万元（工程措施投资17092.13万元,植物措施投资636.21万元,临时措施投资919.96万元）；独立费用267.72万元（其中水土保持监测费71.59万元）；基本预备费346.44万元，水土保持补偿费662.72万元(水土保持补偿费计征面积为552.27hm2，因河南省水土保持补偿费征收标准未出台,根据专家意见暂按每平方米1.2元预留水土保持补偿费662.72万元，待河南省新的水土保持补偿费征收标准颁布实施后按新标准计征)。

十一、建设单位下阶段应重点做好以下工作

1、切实加强施工组织和管理，严格按照方案要求落实各项水保措施。认真做好施工期间的洒水、苫盖、拦挡等临时防护措施，有效控制施工杨尘。认真做好水土保持监理工作，确保水土保持工程质量。施工活动要严格限定在征占地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。

2、严格按照水利部相关要求，做好水土保持监测工作，按规定向我局提交监测实施方案、季度报告及总结报告。要认真做好水土保持工程的后续设计并报我局备案，确保水土保持“三同时”制度的落实。

3、工程所在地水行政主管部门要依法加强监督检查。建设单位须在工程开工时向工程所在地水行政主管部门报告，要积极配合、主动接受各级水行政主管部门的监督检查。

4、本工程的规模、选址等发生重大变化时，应及时补充或重新编制水土保持方案，并报我局审批。水土保持方案实施过程中，水土保持措施如需做出重大变更，须报我局批准。

5、工程开工前须及时与我局水土保持处联系缴纳水土保持补偿费，工程投入运行之前应向我局申请组织水土保持设施验收。

2017年7月5日