郑州市水务局

准予水行政许可决定书

郑水行许[2017]79号

许可事项：关于对莲花街西延（白松路～西南绕城高速）新建工程水土保持方案的审批

郑州交通建设投资有限公司：

本机关于2017年9月12日受理了你单位提出的《关于对莲花街西延（白松路～西南绕城高速）新建工程水土保持方案审批的申请》。依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国水土保持法》及其配套法规、技术规范的有关规定，经审查，该申请符合法定条件，许可如下：

一、莲花街西延（白松路～西南绕城高速）新建工程位于郑州市城区西北部，起点位于荥阳市莲花街/西南绕城高速公路互通式立交新建工程终点（桩号K0+256.83），路线向东经袁庄村南折向东南，过西白寨村北跨索河，穿白寨村北继续向东，终点接于高新区白松路（桩号K2+670.88），路线全长2.414 Km，全部为新建道路，其中K0+256.83—K0+880共计623.17m位于荥阳市，K0+880—K2+670.88共计1790.88m位于郑州市高新技术产业开发区。工程采用双向六车道一级公路建设标准，设计行车速度80km/h，路基宽度32 米，路面结构采用沥青混凝土。设桥梁 (左幅180/右幅100)/1处（桥梁设计荷载公路-Ⅰ级，设计洪水频率为1/100），平面交叉8 处。

本项目由路基工程、桥梁工程、弃渣场（1处）、施工道路和施工生产生活区（2处）五部分组成，总占地面积13.87hm2，其中永久占地10.53hm2；临时占地3.34hm2。工程总挖方量12.74万m3（包含剥离表土2.46万m3），总填方量11.39万m3（包含剥离表土2.46	万m3，利用方6.44万m3），初步挖填平衡后，总弃方1.35万m3。沿线拆迁安置采用货币安置方式，由当地人民政府根据城镇及新农村发展总体规划，统一安置。工程估算总投资10014.58万元，其中土建投资6825.57万元。计划于2017年10月初开工建设，2018年9月建成通车。

项目区地处丘陵和冲积平原过渡地带，暖温带半湿润大陆性季风型气候，主要土壤类型以潮土为主，植被类型属暖温带落叶阔叶林区，多年平均气温14.3℃，多年平均降水量640.9mm，水土流失以轻度水力侵蚀为主，属河南省水土流失重点治理区范围。

二、同意方案编制深度为可研设计深度。方案编制依据充分，内容全面，水土流失防治责任范围和防治目标明确，水土流失防治分区及防治措施总体布局基本可行，符合开发建设项目水土保持有关技术规范的规定和要求，可作为下阶段水土保持工作的依据。

- 同意方案设计水平年为2018年，届时方案确定的建设期的各项水土保持设施应全部按设计要求建成并发挥功能，达到水土保持设施专项验收的要求。

四、基本同意水土流失预测内容、预测方法和预测结果。经预测，本工程建设期将扰动地表面积13.87hm2，工程建设期可能造成水土流失总量为512.65t，新增水土流失量为453.16t。

五、同意本工程采取建设类项目二级水土流失防治标准。基本同意设计水平年（2018年）时的水土流失防治目标为：扰动土地整治率为95%，水土流失总治理度为86%，水土流失控制比为0.9，拦渣率为95%，林草植被恢复率为96%，林草植被覆盖率为21%。

六、基本同意该工程水土流失防治责任范围为16.25hm2,其中项目建设区面积为13.87hm2，直接影响区面积为2.38hm2。

# 七、同意将水土流失防治区划分为路基工程防治区、桥梁工程防治区、弃渣场防治区（共1处）、施工道路防治区、施工生产生活区防治区共5个防治区。基本同意水土流失防治措施总体布局和措施体系。

八、基本同意水土保持方案实施进度安排，要严格按照批复的水土保持方案所确定的进度组织实施水土保持工程的施工。

九、基本同意水土保持监测时段、内容和方法。本工程主要采用实地调查、定点观测与巡查相结合的方法进行监测。监测重点区域为路基工程区和弃渣场区。

十、基本同意投资概算的编制依据、原则及方法。水土保持估算总投资396.04万元（主体已有投资189.35万元，新增投资206.69万元），其中防治费303.67万元（工程措施投资210.32万元，植物措施投资23.45万元，临时措施投资69.9万元）；独立费用50.32万元；基本预备费21.24万元;水土保持补偿费20.81万元（水土保持补偿费计征面积为13.87hm2，暂按1.5元/㎡计列,待河南省新的水土保持补偿费标准颁布实施后按新标准及时计征）。

十一、建设单位下阶段应重点做好以下工作

1、切实加强施工组织和管理，严格按照方案要求落实各项水保措施。认真做好施工期间的洒水、苫盖、拦挡等临时防护措施，有效控制施工杨尘。认真做好水土保持监理工作，确保水土保持工程质量。施工活动要严格限定在征占地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。

2、严格按照水利部相关要求，做好水土保持监测工作，按规定向我局提交监测实施方案、季度报告及总结报告。要认真做好水土保持工程的后续设计并报我局备案，确保水土保持“三同时”制度的落实。

3、工程所在地水行政主管部门要依法加强监督检查。建设单位须在工程开工时向工程所在地水行政主管部门报告，要积极配合、主动接受各级水行政主管部门的监督检查。

4、本工程的规模、选址等发生重大变化时，应及时补充或重新编制水土保持方案，并报我局审批。水土保持方案实施过程中，水土保持措施如需做出重大变更，须报我局批准。

5、工程开工前须及时与我局水土保持处联系缴纳水土保持补偿费。

2017年9月12日