郑州市水务局

准予水行政许可决定书

郑水行许［2016］43号

许可事项：关于对郑州市鼎瑞街（建兴路—紫晨路）跨十八里河桥梁工程建设方案的审批

郑州发展投资集团有限公司：

本机关于2016年7月7日受理了你单位提出的《关于对郑州市鼎瑞街（建兴路—紫晨路）跨十八里河桥梁工程建设方案审核的函》（郑发投函[2016]58号），经审查，该申请符合法定条件。依据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国防洪法》第二十七条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条规定和《郑州市鼎瑞街（建兴路—紫晨路）跨十八里河桥梁工程防洪评价报告》等，许可如下：

一、拟建郑州市鼎瑞街（建兴路—紫晨路）位于管城区，总体呈东西走向，鼎瑞街西起建兴路，自西向东依次与江城路、河西路、河东路、明珠路相交，终点位于明月路，道路全长1292.043m，规划道路红线宽60m。郑州市鼎瑞街（建兴路—紫晨路）跨十八里河桥位于河道桩号2+230处，设计桥长146.95m，桥梁横向断面布置，具体横断面尺寸为：60m=5m（人行道）+4.5m（非机动车道）+3m（隔离带）+15m（机动车道）+5m（隔离带）+15m（机动车道）+3m（隔离带）+4.5m（非机动车道）+5m（人行道）。桥梁与河道中心线夹角为105度，上部结构形式为（25+3×30+25）m装配式预应力砼连续箱梁，桥墩采用柱式墩，墩台采用桩基础。桥梁设计防洪标准为100年一遇，设计梁底最小高程为111.485m。

二、原则同意郑州市鼎瑞街（建兴路—紫晨路）跨十八里河桥梁工程建设方案。要按照《防洪评价报告》和《专家评审意见》要求，认真落实河道断面恢复、桥位处护砌等防治补救措施,各项措施应满足《防洪评价报告》和《专家评审意见》技术要求。桩基顶部高程应控制在102.89m以下。

三、要认真制定施工方案，并严格按照施工方案组织施工,如遇汛期施工，应科学制定度汛方案，明确防汛责任，落实防汛器材。施工、度汛方案应经郑州市河道工程管理处审查同意。

四、你单位施工开始时应及时告知郑州市河道工程管理处，并接受该处的监督检查。

五、施工期间要加强对施工单位的管理，施工过程中要保护好河道有关工程及管理设施，禁止向河道内排放泥浆、污水、污物，不得污染河道水质；施工结束后，应及时拆除施工临时设施，清理施工现场，恢复河道原貌；施工占地、损毁树木、花卉、草地等要按有关规定进行赔偿。

六、施工期间应在施工现场主要位置，设立醒目安全警告标志，提醒社会行人注意安全。

七、在施工期间如遇河道下埋自来水管网、污水管道、电线、光缆等，应及时与有关管理部门沟通与协调，确保下埋管网、电线、光缆的安全运行。

八、根据《郑州市人民政府关于印发郑州城区生态水系“水清河美”行动方案的通知》（郑政［2015］4 号）第六项第四条“涉河工程必须做好导流工作，不能因施工阻断生态供水，特殊情况需停水应上报分管生态水系工作的市领导批准”。你单位在施工过程中，如需河道停水，须报分管生态水系工作的市领导批准。

九、跨河工程竣工后,应经河道主管机关检验合格后方可启用。你单位应在穿河工程竣工验收6个月内向郑州市河道工程管理处报送有关竣工资料。

十、如对许可的桥梁建设方案进行修改、桥梁建设位置发生变化、或在桥梁工程开前因河道治理等而使拟建桥位处河道现状及周边环境发生重大变化时，应按程序重新报批。

十一、涉及第三者水事权益问题由你单位负责解决。

2016年7月7日